## Slide 1
System Design using Verilog
Contents of the lecture
UDP of Four input AND gate
UDP of Four input OR gate
UDP of full Adder
UDP of multiplexer

## Slide 2
primitive and_4 (y,a,b,c,d);
input a,b,c,d;
output y;
table
// a b c d : y
0 ? ? ? : 0;
? 0 ? ? : 0;
? ? 0 ? : 0;
? ? ? 0 : 0;
1 1 1 1 : 1;
endtable
endprimitive
UDP of four input AND gate
For combinational circuits the truth table entries are specified as:
<input 1> <input 2> <input 3> ……… <input n> : <output>;

## Slide 3
UDP of four input OR gate
primitive or_4 (y,a,b,c,d);
input a,b,c,d;
output y;
table
// a b c d : y
1 ? ? ? : 1;
? 1 ? ? : 1;
? ? 1 ? : 1;
? ? ? 1 : 1;
0 0 0 0 : 0;
endtable
endprimitive
For combinational circuits the truth table entries are specified as:
<input 1> <input 2> <input 3> ……… <input n> : <output>;

## Slide 4
UDP of sum output of full Adder
primitive adder_sum (sum,a,b,cin);
input a,b,cin;
output sum;
table
// a b cin : sum
0 0 0 : 0;
0 0 1 : 1;
0 1 0 : 1;
0 1 1 : 0;
1 0 0 : 1;
1 0 1 : 0;
1 1 0 : 0;
1 1 1 : 1;
endtable
endprimitive

## Slide 5
UDP of carry output of full Adder
primitive adder_carry (carry,a,b,cin);
input a,b,cin;
output carry;
table
// a b cin : carry
0 0 0 : 0;
0 0 1 : 0;
0 1 0 : 0;
0 1 1 : 1;
1 0 0 : 0;
1 0 1 : 1;
1 1 0 : 1;
1 1 1 : 1;
endtable
endprimitive
Using Don’t care
primitive adder_carry (carry,a,b,cin);
input a,b,cin;
output carry;
table
// a b cin : carry
0 0 ? : 0;
0 1 0 : 0;
1 0 0 : 0;
? 1 1 : 1;
1 0 1 : 1;
1 1 0 : 1;
endtable
endprimitive

## Slide 6
UDP of 4 to 1 Multiplexer
primitive mux_4to1 (y,s1,s0,i3,i2,i1,i0);
input s1,s0,i3,i2,i1,i0;
output y;
table
// s1 s0 i3 i2 i1 i0 : y
0 0 ? ? ? 0 : 0;
0 0 ? ? ? 1 : 1;
0 1 ? ? 0 ? : 0;
0 1 ? ? 1 ? : 1;
1 0 ? 0 ? ? : 0;
1 0 ? 1 ? ? : 1;
1 1 0 ? ? ? : 0;
1 1 1 ? ? ? : 1;
endtable
endprimitive