## Slide 1
System Design using Verilog
Contents of the lecture
(1) Level Sensitive D Latch
(2) UDP for D flip flop

## Slide 2
primitive d_latch (q,d,clk,rst);
input d, clk, rst;
output q;
reg q;
table
// d clk rst : q : q_new
? ? 0 : ? : 0;
0 1 1 : ? : 0;
1 1 1 : ? : 1;
? 0 1 : ? : -; //retains previous state
endtable
endprimitive
UDP Level Sensitive D Latch
(2) For sequential circuits the state table entries are specified as:
<input 1> <input 2> <input 3> ……… <input n> : <present state> : <next state>;

## Slide 3
primitive dflipflop (q,d,clk,rst);
input d,clk, rst;
output q;
reg q;
table
// d clk rst : q : q_new
? ? 0 : ? : 0;
1 (10) 1 : ? : 1;
0 (10) 1 : ? : 0;
? (01) 1 : ? : -; //retains previous state
endtable
endprimitive
UDP – Edge Triggered D Flip Flop
(2) For sequential circuits the state table entries are specified as:
<input 1> <input 2> <input 3> ……… <input n> : <present state> : <next state>;