## Slide 1
System Design using Verilog
Contents of the lecture
UDP for T flip flop
UDP for JK flip flop

## Slide 2
primitive tflipflop (q,t,rst,clk);
input t,clk,rst;
output q;
reg q;
table
// t clk rst : q : q_new
? ? 0 : ? : 0;
0 (10) 1 : ? : -;
1 (10) 1 : 0 : 1;
1 (10) 1 : 1 : 0;
? (01) 1 : ? : -; //retains previous state
endtable
endprimitive
UDP –ve Edge Triggered T Flip Flop
(2) For sequential circuits the state table entries are specified as:
<input 1> <input 2> <input 3> ……… <input n> : <present state> : <next state>;

## Slide 3
primitive tflipflop (q,j,k,rst,clk);
input j,k,clk,rst;
output q;
reg q;
table
// j k clk rst : q : q_new
? ? ? 0 : ? : 0;
0 0 (10) 1 : ? : -;
0 1 (10) 1 : ? : 0;
1 0 (10) 1 : ? : 1;
1 1 (10) 1 : 0 : 1;
1 1 (10) 1 : 1 : 0;
? ? (01) 1 : ? : -; //retains previous state
endtable
endprimitive
UDP –ve Edge Triggered JK Flip Flop
(2) For sequential circuits the state table entries are specified as:
<input 1> <input 2> <input 3> ……… <input n> : <present state> : <next state>;